Giriş 	Tehlikeli Maddeler; doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu, önemli malları, insanları, hayvanları ve çevreyi tehlike sokan madde ve nesnelerdir.

ADR

Anlaşması	   Orijinal Adı: ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT  INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEROUS PAR ROUTE

İngilizce: 	EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD

Türkçe:  ULUSLARARASI KARAYOLLARINDA TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASINA DAİR AVRUPA ANLAŞMASI

Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayolu Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması (ADR), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenmiş bir konvansiyon olup, taraf ülkelerin toprakları üzerinden ya da sınırları arasında gerçekleştirilen tehlikeli madde taşmalarını kapsamaktadır. ADR Konvansiyonu 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ADR,  devletler arası bir anlaşma olup, genel ve devletler üstü bir uygulatıcı merci bulunmamaktadır. Uygulamada, karayolu denetimleri devletler tarafından gerçekleştirilmekte ve anlaşma hükümlerine uyulmadığı takdirde ihlal edenlere karşı ulusal makamlar tarafından kendi iç mevzuatlarına göre yasal işlem uygulanmaktadır. Zira ADR Anlaşması bizzat para cezası öngörmemektedir.

ADR Anlaşması, belli sayıda istisna hariç olmak üzere, söz konusu anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi koşuluyla karayolu araçlarıyla uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı yapılabileceğini öngörmektedir. Tehlikeli maddelerin ADR kapsamında sınırlandırılmasına yönelik sistem, BM Tavsiye kararlarını yakından takip etmektedir.

Yapısı               	Konvansiyonun 9 bölüme ayrılmış olup, A ve B eklerinden oluşmaktadır.

Konvansiyonun yapısı şu şekildedir:-

Ek- A: Genel Hükümler ve tehlikeli maddeler ve nesneler için genel hükümler

| Bölüm 1 | Genel Hükümler (muafiyet, tanımlar vb.) |  |
| --- | --- | --- |
| Bölüm 2 | Tehlikeli Madde Sınıfları |  |
| Bölüm 3 | Tehlikeli Madde Listesi ve sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli maddeler (Limited Quantities- LQ) | ADR |
| Bölüm 4 | Ambalajlama, IBC v.b ilişkin hükümleri | RID |
| Bölüm 5 | Sevkiyat Kuralları (işaretlendirme, etiketlendirme ve dokümentasyon) | IMDG-Code |
| Bölüm 6 | Ambalajların yapımı ve testlerine yönelik zorunluluklar,(IBC), büyük ambalajlar ve tanklar |  |
| Bölüm 7 | Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler |  |
| EK- B: Nakliye teçhizatı ve taşımalara ilişkin hükümler |
| Bölüm 8 | Araç ekibi, teçhizatı, faaliyeti ve dokümantasyonuna yönelik zorunluluklar | ADR |
| Bölüm 9 | Araçların yapımı ve onayına ilişkin zorunluluklar |  |

RID= demiryolu ile tehlikeli maddelerin taşınması, IMDG- Code= denizyolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasıdır.

Genel hükümler ve tanımları içeren Bölüm 1, Konvansiyonun önemli bir bölümüdür; zira diğer bölümlerde kullanılan tüm terimlerin açıklamalarını ortaya koymakta ve muafiyet olasılıklarının yanı sıra başka düzenlemelerin uygulanabilirliği dahil olmak üzere ADR Konvansiyonunun kapsamı ve geçerliliğini net bir şekilde tanımlamaktadır.  Ayrıca bu bölümde eğitim, anlaşma hükümlerinden ayrılma ve geçici tedbirlerle birlikte tehlikeli madde taşımacılığı zincirindeki çeşitli paydaşların güvenliğe ilişkin yükümlülüklerini tanımlayan hükümler de yer almaktadır. Güvenlik danışmanlarına yönelik zorunluluklar dahil, güvenlik zorunluluklarının yerine getirilmesini destekleyen kontroller ve diğer tedbirlere ilişkin hükümler de ayrıca dahil edilmiştir.

Yeniden düzenlenmiş ADR Konvansiyonunun önemli bir kısmı BM rakamlarına ait sayısal düzende sıralanmış tehlikeli maddeler listesi içeren ve Bölüm 3.2’de yer alan A Tablosudur. Bir tehlikeli maddenin ya da nesnenin UN- Numarası belirlendiğinde, bu tablodan bu madde ya da nesnenin taşınabilmesi için özel zorunlulukların neler olduğu ve hangi bölümlerde yer aldığı  bulunabilir. Ancak çeşitli bölümlerde yer alan genel zorunluluklar ya da sınıfa dayalı gerekliliklerin özel zorunluluklara ek olarak uygulanacağı unutulmamalıdır.

Belli tehlikeli maddelere verilmiş olan UN- Numaralarını gösteren bir alfabetik endeks Genel Sekterelik tarafından hazırlanarak Bölüm 3.2 Tablo B’ye eklenmiştir. Bu sayede BM numarası bilinmediği zamanlarda Tablo A’ya ulaşmanın kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Değişiklikler   ADR Konvansiyonuna taraf ülkeler her 6 ayda bir toplanır ve Konvansiyonda yapılabilecek değişiklikler hakkında fikir alışverişlerinde bulunup karar alırlar. Teknolojideki gelişmeler, değişen sanayi uygulamaları gibi değişen koşullar dikkate alınarak kabul edilen bu değişiklikler ışığında Konvansiyon her 2 senede bir yenilenmektedir. Şu an için 2005 versiyonu gerçerli olup, 2007 versiyonu, 1 Ocak 2007 tarihi itibarı ile  6 aylık bir geçiş süresi öngörülerek yürürlüğe girecektir.

Amaç	Karayoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin artırılması,

Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin BM Tavsiyelerine (UN Recommendations) dayanarak tehlikeli atıklar dahil olmak üzere tehlikeli malların sınıflandırması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test edilmesiyle alakalı hükümlerin, diğer taşıma şekilleri ile uyumlu biçimde ortaya koyulması,

Karayoluyla tehlikeli mal taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik koşulların ortaya konmasıdır.

Yasal

Kapsamı        Tüm Birleşmiş Milletler, BM Avrupa Ekonomik Konseyi (UN/ECE) Üye  Ülkelerine

ve diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra BM AEK faaliyetlerine katılmaya çağrılan BM

üyesi ülkelere açıktır.

Önemli

Maddeleri     Anlaşmanın 2. Maddesine göre, A Eki ile taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler

uluslararası taşımalarda kabul edilmezken, diğer tehlikeli maddelerin uluslararası

taşınması aşağıdakilere uyulması koşuluyla mümkün olacaktır:

- Söz konusu maddeler, özellikle de bunların ambalajlanması ve etiketlenmesine yönelik olarak A Ekinde ortaya konan koşullar,

- Söz konusu maddeleri taşıyan araçların yapımı, donanımı ve çalıştırılmasına yönelik olarak B Ekinde ortaya konan  koşullar.

Bununla beraber, ADR Konvansiyonu 4. Madde uyarınca her bir Sözleşme Tarafı taşıma esnasındaki  güvenlik dışındaki sebeplerle topraklarına tehlikeli malların girişini düzenleme ya da yasaklama hakkını saklı tutar. Sözleşme Tarafları ayrıca ikili ya da çok taraflı anlaşmalar ile, A Eki ile taşınması yasaklanmış bazı maddelerin belli koşullara tabi olarak kendi toprakları üzerinde  uluslararası olarak taşınmasını ya da A Ekine göre uluslararası olarak taşınmalarına müsaade edilmiş olan tehlikeli maddelerin A ve B Eklerinde belirtilen koşullardan daha az katı koşullarda kendi topraklarında taşınmasını düzenleme  hakkını saklı tutar.

Üye Devletler 	27Avrupa Birliği Ülkesi- Almanya, Fransa, İtalya,Malta

2007 itibariyle	15 AB dışı ülke- Rusya, İsviçre, Arnavutluk, Azerbaycan,………

1 Kuzey Afrika ülkesi- Fas

Toplam 43 ülke

Türkiye henüz üye değil. Ancak, 06.12.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Karar No.: 54534 ile Türkiye’nin ADR Konvansiyonuna taraf olunması uygun bulunmuştur. Türkiye’nin yeni "Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği" 2007 yılında çıkacağı tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde Ulaştırma görüşmelerinde ADR Konvansiyonuna taraf olmak ve gereklerini yerine getirmek ana şartlardan bir tanesidir- (AB Direktif 94/55).

AB

ve ADR 	Uluslararası taşımalarda uyumun sağlanması ve Avrupa Birliği içerisinde serbest   ticaretin kesintisiz şekilde işlemesi amacıyla ADR Konvansiyonu’nun A ve B Ekleri, AB Üye Ülkeleri tarafından birbirlerinin toprakları üzerinden ve arasında gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımalarının düzenlenmesinin temel dayanağı olarak kabul edilmiştir. Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin olarak Üye Ülkelerin yasalarının uyumlaştırılmasına yönelik 21 Kasım 1994 tarihli ve 94/55/AB

sayılı Konsey Yönergesi uyarınca ADR, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren AB Üye Ülkeleri içerisindeki ve arasındaki tehlikeli madde taşımaları – radyoaktif maddeler dahil- için geçerli hale gelmiştir. 94/55/AB sayılı Yönerge 2000/61/AB sayılı Yönerge ile güncellenmiş bulunmaktadır.

Sınıflar   Tehlikeli Maddeler 9 Sınıfta toplanmaktadır

Sınıf 1- Patlayıcı Madde ve Nesneler

Sınıf 2.1- Yanıcı Gazlar

Sınıf 2.2- Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar

Sınıf 2.3- Zehirli Gazlar

Sınıf 3- Yanıcı Sıvı Maddeler

Sınıf 4.1- Yanıcı Katı Maddeler

Sınıf 4.2- Kendi kendine Yanan Maddeler

Sınıf 4.3- Su ile temasında yanıcı gaz çıkaran maddeler

Sınıf 5.1- Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

Sınıf 5.2- Organik Peroksitler (2007’de yılında değişmiştir. Alt sarı/ üst kırmızı ve ortada alev)

Sınıf 6.1- Zehirli Maddeler

Sınıf 6.2- Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 7- Radyoaktif Maddeler

Sınıf 8- Aşındırıcı Maddeler

Sınıf 9- Farklı tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

Tablo A	Bölüm 3.2 Tablo A, ADR’nin en temel tablosudur. Bu tablo tüm mevcut tehlikeli maddeleri ve nesneleri UN Numarasına gore sıralar. Tüm madde ve madde grupları  dört haneli UN Numaralarına göre yapılandırılmıştır. Örneğin; UN 1202 Mazot, UN 1203 Benzin, UN 1830 Kükürt Asidi gibi.

Her tehlikeli maddenin en önemli ve ayırt edici özellikleri tabloda kodlanmış şekilde verilmiştir. Örneğin; sınıflandırma, etiketlendirme, paketleme talimatları gibi.

Örnek: Methanol

| UN No.ı | İsim ve Tanımlama | Sınıf | Sınıf Kodu | Paketleme Grubu | Etiket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1230 | METHANOL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |
|  |  | Paket |
| Özel Koşullar | Limited quantities | Paketleme Talimatı | Özel paketleme koşulları | Birlikte paketleme koşulları |
| 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 279 | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 |

| UN portafit tank | ADR tank |  |
| --- | --- | --- |
| Talimat | Özel koşullar | Tanker kodu | Özel koşullar | Taşımada kullanılacak tanker |
| 4.2.4.2 | 4.2.4.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15, TE1 | FL |

|  | Taşıma için özel koşullar |
| --- | --- |
| Taşıma kategorisi | Paketler | Dökme | Yükleme, boşaltma, taşıma | İşletme | Tehlike Numarası |
| 1.1.3.6 | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |
| (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2 |  |  | CV13, CV28 | S2, S19 | 336 |

Bu örnek UN 1230 Methanol taşımak için gerekli tüm şartları ve özellikleri göstermektedir. Örneğin, sütun (4)  paketleme grubu II’ye  işaret etmektedir.

Bu maddeye ilişkin talimatlar ADR 2.1.1.3 bulunur ve aşağıdaki gibidir:-

| Paketleme Grubu I | Yüksek tehlikeli madde |
| --- | --- |
| Paketleme Grubu II | Orta tehlikeli/tehlikeli madde |
| Paketleme Grubu III | Az tehlikeli madde |

Limited quantities (LQ) (Sınırlı Miktar) 7 no’lu sütunda gösterilmektedir. Bu durum Methanol için herhangi istisna olmadığını ifade etmektedir. 8 No’lu sütunda ise, paketleme talimatı, ADR 4.1.4’deki P001 ve IBC02  verilmektedir. Bu da Methanol’ün maksimum kapasitesi 450 Litre olan çelik variller ile taşınabileceği anlamına gelmektedir.

Katılımcıların

sorumlulukları	Tehlikeli madde taşımasına katılan tarafların sorumlulukları ADR’de tarif edilmiştir (Bölüm 1.3, 1.4). (Gönderen, Taşıyan, Araç sahibi, Yükleyen vs.)

İstisnalar	Tehlikeli maddelerin taşınması bazı özel durumlarda ADR hükümlerinden muaftır. Örneğin tehlikeli maddeler;

- kişisel ihtiyaçlar için taşınıyorsa, (herkesin kolayca temin edebileceği,

uygun paketlenmiş (sızıntı yapmayacak güvenli) tehlikeli maddeler)

- makinaların içinde bulunuyor ve çalışmalarını sağlıyorsa

- llimited quantities (sınırlı miktar) ve ADR 1.1.3.6’ye gore yapılan

taşımalar (tanker ve dökme taşımaları hariç)

- acil durumlara müdahale

Genelde, tehlikeli maddeler küçük paketler veya sınırlı miktar (limited quantities-LQ) içerisinde taşınıyorsa ADR hükümlerine tabi değildir.

Örneğin	20.000 adet 1’er Litre şişeler içinde Aseton’un taşınması ADR hükümlerine tabi değildir; ancak aynı miktar tanker ile taşınıyorsa ADR hükümlerine girmektedir.

Multi-modal

Taşıma	Eğer karayolu ile yapılan bir tehlikeli madde taşıması başka bir taşıma modu ile devam edecekse, örneğin taşıma denizyolu ile devam edecekse, bu durumda yeni taşıma modunun hükümleri geçerli olup, taşımanın bu bölümünde sözkonusu kurallar ADR’nin yerine geçmektedir.

Taşımanın denizyolu ile devam etmesi durumunda “konteyner paketleme sertifikası-İMO Belgesi” (container packing certificate) araçta bulunması gerekmektedir.

Tehlikeli

Atıklar	Tehlikeli atıklar da, ADR kapsamında bulunan diğer tehlikeli maddeler gibi dikkate alınır, içerdiği tehlikeli maddeye gore sınıflandırılırlar. Buna rağmen, ADR kurallarına ek olarak, uluslararası ve ulusal çevre kanunları da tehlikeli atıklar için farklı tanımlamalar yapabilir, dokümanlarında (atık belgesi) ilave olarak da atığın nakli, orjini ve imha noktasının belirtilmesini isteyebilir. Ülkemizde atıkların taşınması ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ çerçevesinde yapılır. (Çevre ve Orman Bakanlığı 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Yönetmelik)

UN onaylı

Paketleme	Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret aşağıda gösterilmiş olup, test detaylarını, üretim tarihi, onaylayan ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır. Örneğin;

1A2	: 		çelikten yapılmış varil, çember kapaklı

Y	:	    	paketleme grubu II ve III

51	:	 	brüt ağırlığı

S	:		S= Solid= katı maddeler için uygun ( sıvı madde yüklenemez)

D	:		Almanya onaylı

91	:		üretim tarihi

456	:		ambalajın kayıt no’su

N	: 		üretici firmanın kodu

Her ambalaj 5 no’lu sütunda (ADR Konvansiyonu Tablo 3.2 A) belirtilen etiketleri ve UN-Numarasını taşımalıdır.  IBC’lerde (Intermediate Bulk Containers) bu işaretler çift tarıflı olmalıdır.

ADR Ambalaj Örnekleri

Paket Kodlama Örnekleri

IBC etiketlendirilmesi

Taşıma

Evrakları	Tüm  ADR sevkiyatlarında mutlaka taşıma evrağı bulunmalıdır. ADR’ye gore bu evrağın belirli bir formatı bulunmamaktadır, buna rağmen aşağıda gösterilen belirli detayları içermelidir. Gönderen, taşıyana hazırlanması için  gerekli tüm bilgiyi taşıma başlamadan once yazılı olarak bildirmelidir.

Evrak üzerindeki tanımlar, ADR sınıflandırmalarındaki tanımlara birebir uygun olmaldır. Maddenin ismi ADR 3.2 bölümünde beliritilen isim olmalı, UN- Numarası içermeli, sınıfı yazılmalı, paketleme grubu beliritlmeli (varsa).

Örneğin,

2821 Phenol solution, 6.1, II

Tanımların ardında yüke ilişkin diğer bilgiler bulunmalıdır:

- paketlerin adedi ve açıklaması,

- paketlerin ağırlıkları (patlayıcı maddeler ve gazlar için net ağırlık)

- Gönderen ve Alıcının Adı ve irtibat bilgileri

Taşıma evrağı gönderen ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır. Bu dil İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden değilse, bu dillerden birisinde yazılmış ikinci bir taşıma evrağı hazırlanmalıdır.

Konteyner

Paketleme

Sertifikası 	Keza tehlikeli maddeler ile yüklenmiş bir konteyner/araç taşıması denizyolu ile devam edecekse, yüklenen tarafından yükün konteynerin içerisine emniyetli bir şekilde ve doğru yüklendiğini gösteren bir sertifika ibraz edilmelidir. (IMO-Dangerous Goods Declaration)

MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

| 1. Shipper / Consignor /Sender | 2. Transport document number |
| --- | --- |
|  | 3. | 4. Shipper's reference |
|  | Page 1 of Pages |  |
|  |  | 5. Freight Forwarder's reference |
| 6. Consignee | 7. Carrier (to be completed by the carrier) |
|  | SHIPPER'S DECLARATION I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the proper shipping name, and are classified, packaged, marked and labelled/ placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations. |
| 8. This shipment is within the limitations prescribed for: (Delete non-applicable) | 9. Additional handling information |
| PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT ONLY |  |
| CARGO AIRCRAFT |  |
| 10. Vessel / flight no. and date | 11. Port / place of loading |  |
| 12. Port / place of discharge | 13. Destination |  |
| 14. Shipping marks * Number and kind of packages; description of goods Gross mass (kg) Net mass Cube (m3) |
| 15. Container identification No./ | 16. Seal number (s) | 17. Container/vehicle size & type | 18. Tare (kg) | 19. Total gross mass |
| vehicle registration No. |  |  |  | (including tare) (kg) |
| CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE | 21.RECEIVING ORGANISATION RECEIPT |
| I hereby declare that the goods described above have been | Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition |
| packed/loaded into the container/vehicle identified above in | unless stated hereon: RECEIVING ORGANISATION REMARKS: |
| Accordance with the applicable provisions ** |  |
| MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL |  |
| CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON |  |
| RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING |  |
| 20. Name of company | Haulier's name | 22. Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE) |
| Name / Status of declarant | Vehicle reg. no. | Name / Status of declarant |
| Place and date | Signature and date | Place and date |
| Signature of declarant | DRIVER'S SIGNATURE | Signature of declarant |

MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM  	Continuation Sheet

| 1. Shipper / Consignor /Sender | 2. Transport document number |
| --- | --- |
|  | 3. | 4. Shipper's reference |
|  | Page 1 of Pages |  |
|  |  | 5. Freight Forwarder's reference |
| 14. Shipping marks * Number and kind of packages; description of goods Gross mass (kg) Net mass Cube (m3) |

Sürücü

Talimatları

(Yazılı Talimat)	Sürücüye mutlaka taşıdığı tehlikeli maddeye ilişkin talimatlar verilmelidir.  Yazılı talimat aşağıdaki bilgileri mutlaka içermelidir:

- Taşınan tehlikeli maddenin ismi/ tanımı

- Sınıfı, UN- Numarası

- Maddenin sebep olabileceği tehlikeler

- Tehlikeli anında yapılması gerekenler, araçta bulunması gereken sürücü için en az kişisel koruma teçhizatı

Yazılı talimat kabin içerisinde görünür bir yerde olmalıdır. Sürücü, yazılı talimatını yola çıkmadan once okumalı ve içinde yazılanları bilmelidir. Yazılı talimat yükün yüklendiği ülkenin, geçilen ülkenin, varılan ülkenin ve sürücünün anlayabileceği dilde olmalıdır. Gönderen yazılı talimatının içeriğini Taşıyana iletmelidir. Gönderen içeriğinden sorumludur. Sürücünün eline geçmediyse, yazılı talimatı sürücüye yükleyen vermek zorundadır.

ADR Araç

Uygunluk Belgesi

Tablo A’da belirtilen araçların uygunlukları onaylı olmalıdır. ADR uygunluk belgesi, aracın ADR Bölüm 9’da belirtilen şartlarını yerine getirdiğini göstermektedir.

FL (yanıcı maddeler sıvı, gaz vb. uygun maddeler için.), OX (hidrojen peroksit sulu çözeltili vb. uygun maddeler için ve  AT (FL ve OX dışındaki maddeler için uygun) kısaltmaları tankerler için kullanılmakta, EX/II ve EX/III patlayıcı madde taşıyacak olan araçlar için kullanılmaktadır.

Sözkonusu uygunluk belgesi ülkenin makamları tarafından verilmekte olup, bir yıl geçerlidir. Örneğin Almanya’da TÜV.

ADR Araç Uygunluk Belgesi Örneği/ Almanya

Sürücü ADR

Belgesi

ADR 8.2 Bölümü gereğince tehlikeli madde taşıyacak olan sürücülerin mutlaka ADR Belgesine sahip olmalıdır.  ADR Belgesi, sürücünün ADR eğitimine katıldığını ve yapılan sınavda başarılı olduğunu ıspatlayan belgedir. Temel eğitim  2.5 gün  sürmektedir. Tanker, patlayıcı madde, radyoaktif madde taşıyacak olan sürücüler 2.5 günlük eğitimi yanısıra ilave eğitim almak ve sınavlarda başarılı olmak zorundadır. ADR Belgesi 5 yıl geçerlidir.

| Temel kurs | 18 ders saati+ pratik eğitim |
| --- | --- |
| Tanker taşımacılığı kursu | 12 ders saati+ pratik eğitim |
| Sınıf 1 kapsamındaki madde ve malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma programı | 8 ders saati |
| Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif maddelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma programı | 8 ders saati |

1 ders saati= 45 dak.

ADR Belgesi örneği/Almanya

İşaretleme

ve Etiketlendirme

Tehlikeli madde taşıyan tüm araçlar, araçlarında tehlikeli madde olduğunu gösteren portakal renkli, reflektörlü ikaz levhası bulundurmak zorundadır. İkaz levhası aracın önüne ve arkasına takılır.

siyah çizginin kalınlığı 1.5 cm

İkaz levhası örneği tanker/ tank konteyner/silo tank/ dökme taşıyan araçlar için

Tanker, silo tank, dökme, tank konteyner ile tehlikeli madde taşıması yapıldığında aracın önüne ve arkasına ikaz levhası takılır. Ayrıca, tankerdeki bölme sayısına gore de ikaz levhası sayısı değişmektedir, her bölmenin iki uzun kenarına levha takılır. İkaz levhası üzerine gelmesi gereken numaralar ADR Tablo A’da, Kaza Talimatında ve Taşıma Evrağında belirtilir.

Paketler halinde tehlikeli madde taşıyan araçların (TIR, Kamyon vb.) ikaz levhaları üzerinde numara (bazı istisnalar hariç) bulunmamaktadır. Bu tür araçlarda sadece iki adet ikaz levhası bulunur (ön ve arkada).

Sürücü ikaz levhasının takılması ve çıkarılmasından sorumludur

İşaretlendirme örnekleri

Tehlike

Numarası	Tehlike numarası, taşınan maddenin  ne tür bir tehlikeye sahip olduğunu gösterir.

0 rakamı az bir riski/ ilave tehlikenin olmadığını gösterir. Örneğin, 60 zehirli madde anlamına gelir.

İkaz levhası üzerindeki rakamların anlamı:

| 2 | Gaz etkisi |
| --- | --- |
| 3 | Yanıcı (sıvı, gaz, buhar) ve kendi kendine yanabilen sıvı madde |
| 4 | Yanıcı katı madde ve kendi kendine yanabilen katı madde |
| 5 | Yakıcı (oksitleyici) |
| 6 | Zehirli veya Bulaşıcı |
| 8 | Aşındırıcı (asidik) |
| 9 | Ani ve hızlı reaksiyon gösterme riski |

İkaz levhası üzerinde rakamın tekrarlanması, sözkonusu maddenin tehlikesinin çok arttığını, çok tehlikeli olduğunu ifade etmektedir. Örneğin, 66 çok zehirli madde anlamına gelmektedir.

İlave rakamın olması sözkonusu maddenin ilave tehlikesi olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin, 46 yanıcı katı zehirli madde, 886 çok aşındırıcı zehirli madde demektir.

İkaz levhası üzerinde “X”in anlamı ise, araçta bulunan maddenin kesinlikle “su” ile temas etmemesi gerektiği, su ile aşırı rekasiyon gösterdiği ve yanıcı gaz ürettiği anlamına gelmektedir.

- Sayılların tekrarlanması tehlikenin arttığını,

- 0 herhangi bir tehlike belirtmemekte olup, kendisinden önceki rakamın tehlikesi olduğunu,

- Tehlike numarasında “X” varsa, bunun su ile aşırı şekilde reaksiyona gireceğini

gösterir.

- Bazı sayı kombinasyonların özel anlamları vardır:

| 22 | derin dondurulmuş gaz, boğucu |
| --- | --- |
| X338 | kolay yanabilen sıvı madde, aşındırıcı, su ile temasında tehlikeli reaksiyon gösterir |
| X42 | Yanıcı katı, su ile tamsında tehlikeli reaksiyon gösterir, yanıcı gaz yaymaktadır |
| 44 | yanıcı katı, yüksek derecede eritilmiş |
| 539 | yanıcı organic peroksit |
| 33 | Kolay yanabilen sıvı madde |
| 90 | Çevreye zararlı |
| 99 | Farklı tehlikeli madde, ısıtılmış durumda |

Tehlike Numarası

UN- Numarası

Tehlike

Etiketlerin

Takılması	İkaz levhasından ayrı olarak, tanker ve türevleri, tank-konteyner ile, dökme olarak tehlike madde taşıyan araçlarda, aracın iki uzun kenarına ve arkasına etiket (plakart) takılmalıdır. Konteynerlerde ise her dört tarafına etiket takılmalıdır.

İkaz levhası ve etiketler ancak araçta tehlikeli madde kalmamışsa kapatılabilir ve çıkartılabilir. Boş temizlenmemiş tanker dolu bir tankerden daha tehlikeli olduğu için, tankerler ve dökme taşımalar boş ve temizlenmiş ise ancak ikaz levhalarını ve etiketlerini kapatabilir.

Yangın

Söndürcüleri	Tehlike madde taşıyan araçlarda mutlaka yangın söndürücüler bulunmalıdır.

  - 7.5 Ton üzeri araçlarda- toplam 12 kg (2x 6kg)

  - 3.5 Ton- 7.5 T arası araçlarda- toplam 8 kg (6kg+2kg)

  - 3.5 Ton altında araçlarda- toplam 4 kg (2x 2kg)

Yangın söndürücülerine ulaşım kolay olmalıdır. Yangın söndürücüleri başlangıç yangınların müdahalesi için uygundur. Sürücünün mutlaka yangın tüpünü kullanımı konusunda eğitimli olması gerekmektedir. Yangın tüpleri her iki yılda bir kontrolden geçmelidir.

Tehlikeli madde taşıyan araçların yangın tüpleri A, B ve C yangın sınıflarını kapsamak zorundadır.

Son kontrol tarihi

Yangın Sınıfları

Katı Yanıcı Maddeler

Sıvı Yanıcı Maddeler

Yanıcı Gazlar

Teçhizat 	Araçta bulunması gereken diğer teçhizatlar:

- Uyarı Levhaları

- Teker büyüklüğüne uygun 2 adet takoz

- El feneri (tanker taşımalarda Ex-proof)

- Ikaz yeleği

- Gaz maskesi

- Göz yıkama duşu ve steril/destile göz yıkama suyu

- Kova/Toplama havuzu

- Kum torbası veya buna benzer absorbe özelliği olan tozlar

- Baret

- Koruyucu gözlük

- Koruyucu tulum, elbise

- Koruyucu eldiven

- Çizme (antistatik tabanlı, ucu demirli)

- Kürek

- Fırça

- Emniyet şeridi (kaza yerinin emniyete alınması için)

Sürücü yola çıkmadan önce teçhizatlarını kontrol etmelidir. Taşıyan teçhizatların kullanımına ilişkin sürücüyü bilgilendirmelidir. Sürücü koruma teçhizatını gerektiği zaman kullanmalıdır. Unutulmamalı ki, yazılı talimatta yazan koruma teçhizatı mutlaka araçta olmak zorundadır.

Sigara	Yükleme ve boşaltma esnasında, aracın içinde, yakınında, etrafında sigara içmek yasaktır.

Güvenlik 	Genel olarak dikkat edilmesi hususlar

- Yük emniyeti, yükün emniyetini sağlayacak yeterince germe kayışları vb. güvenlik malzemeleri bulunmalıdır.

- Paketler açılamaz

- Hasarlı paket yüklenemez

- Yiyecek ve gıda maddeleri, zehirli, bulaşıcı ve Sınıf 9’a ait maddelerle ayrı yüklenmelidir

- Sızıntı, akma sonrasında yeni bir yükleme öncesi mutlaka temizlik yapılması gerekemektedir- Reaksiyon tehlikesi

- Tankerler, özellikle yanıcı sıvı maddelerde, dolum ve boşaltma esnasında mutlaka topraklanmalıdır. (Yanma noktası 61(C ve altında olan sıvı maddelerde)

- Yükleme ve boşaltma esnasında motor kapatılmalıdır. Motor sadece pompa vb. teçhizatı çalıştırıyorsa çalışabilir.

- Araçta sürücünün dışında kimse olamaz.

- Birlikte yükleme yasaklarına dikkat edilmelidir.

- Etiketsiz, paket kodlaması, UN- Numarası üzerinde olmayan ambalajlar yüklenemez.

- Yırtılmış, okunulması zor, karalanmış etiketli paketlerin yüklenmesi yasaktır.

Tehlikeli*

Madde Güvenlik

Danışmanı

Tehlikeli Madde,

- taşıyan,

- paketleyen,

- yükleyen

- dolduran veya boşaltan,

- gönderen,

- alan veya depolayan

firmalar, bünyelerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı (Safety Advisor) bulundurmak zorundadır. Danışman firma içerisinde tehlikeli maddelerin kurallara uygun yapıldığını, çevreye zarar verilmediği husuları denetler ve herşeyin döğru yapılması konusunda yardımcı olur (ADR 1.8.3.1).

Görevi;

- tehlikeli maddelerle doğru çalışıldığını, bu yönde gerekli yönlendirmeyi ve organizasyonunu yapar

- çalışanları tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirir ve eğitir

- firma yönetimine, yerel makamlara ve bağlı olduğu kurumlara yıllık raporlar hazırlar. Sözkonusu raporlar 5 yıl saklanır ve yetkili makamlar istediği zaman vermek zorundadır

- tehlikeli maddelere ilişkin yapılan faaliyetlerin ADR hükümlerine gore yapıldığını gözlemler, yapılmasına ilişkin organziasyonu ve sistemi kurar

- denetim yapar

* Dangerous Goods Safety Advisor

Sonuç

Tehlikeli yüklerin taşınması, her dönemde özen gösterilmesi gereken özel bir takım düzeneklerin varlığını ve ayrı bir taşıma sistemi gerekli kılmıştır. Tehlikeli maddelerin hayatımızın vazgeçilmesi unsurları olması ve yıllar itibariyle karayolu taşımasında artış göstermesi itibariyle, bu taşıma türünün belli ve uluslararası kabul görmüş esaslara bağlanması ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu vesileyle Tehlikeli Yüklerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenmiş, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanarak 29 Ocak 1968 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

ADR Anlaşması, belli istisnalar dışında bu anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi koşuluyla, karayolu araçlarıyla uluslararası tehlikeli yük taşımacılığının yapılabilmesine imkan sağlamakta olup, bir ülke nakliyecisinin diğer bir ülkeye tehlikeli yük taşımasına izin vermektedir.

Sözkonusu anlaşmaya bugün 43 ülke üye.

ADR Anlaşmasının amaçları şunlardır.

- Karayoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin artırılması,

- Tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler tavsiyelerine dayanarak  tehlike atıklar dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test edilmesine ilişkin hükümlerin, diğer taşıma biçimleri (deniz, hava, demiryolu) ile uyumlu bir şekilde ortaya konulması

- Karayoluyla tehlikeli yük taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik şartların belirlenmesi.

Uluslararası taşımalarda üye ülkeler arasında uyumun sağlanması ve Avrupa Birliği içerisinde serbest ticaretin kesintisiz işlemesi amacıyla ADR Anlaşması’nın A ve B Ekleri, AB tarafından da benimsenmiş bulunmaktadır. Anlaşma, AB’ne üye ülkelerin toprakları üzerinde gerçekleştirilen tehlikeli yük taşımalarının düzenlenmesinin temel dayanağı olarak kabul edilmektedir. Tehlikeli eşya taşımacılığına üye ülke yasalarının uyumlaştırılmasına yönelik olarak çıkarılan 21 Kasım 1994 tarih ve 94/55/ EC sayılı Konsey Direktifi, ADR Anlaşmasının 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren AB’ne üye ülkelerde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Esasen, bir ülkenin ulusal mevzuatının uluslararası mevzuattan ayrı güncellenmesi gerçekçi değildir.

Anlaşmanın  A ve B ekleri 9 kısım halinde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ek-A

Bölüm 1- Genel Hükümler

Bölüm 2- Sınıflandırma

Bölüm 3- Tehlike Madde Listesi, sınırlı miktarda paketlenmiş tehlikeli maddelere ilişkin özel hükümler ve istisnalar

Bölüm 4- Paketlerin, IBC’lerin,  Büyük Paketlerin, Tankların Kullanımı

Bölüm 5- Sevkiyat prosedürleri

Bölüm 6- Paketlerin, IBC’lerin, Büyük Paketlerin, Tankların yapımı ve testlerine yönelik şartlar

Bölüm 7- Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

EK- B

Bölüm 8- Araç ekibi, teçhizatı, faaliyeti ve dokümantasyonuna yönelik zorunluluklar

Bölüm 9- Araçların yapımı ve onayına ilişkin şartlar

Anlaşmanın kabul edilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile bütünleşmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin ADR Anlaşması’na taraf olmasıyla birlikte hem uluslararası taşımalarda hem de yurt içi taşımalarında tehlikeli yük taşıması uluslararası standartlarda ve çok daha güvenli yapılacaktır.

ADR Konvansiyonu’na bağlı olarak 25 Şubat 2007 tarihine kadar uygulamaya yönelik yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı KUGM tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulması planlanmaktadır.

ADR Konvansiyonu’nun işverenlere yönelik pek çok yükümlülükleri bulunmakla birlikte, bundan böyle tehlikeli madde taşımalarına yönelik olarak bir dizi tedbiri zorunlu kılacaktır:

1- Tehlike Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) istihdamı gerekmektedir.

2- Tehlikeli madde taşıyan aracın sertifikasyonu: Aracın teknik spesifikasyonlarının uluslararası düzeyde kabul edilen kriterlere uygunluğu gerekmektedir.

3- Tehlike madde taşıyan aracın sürücüsünün sertifikasyonu: Sürücülerin tehlikeli

madde taşıması ile ilgili uygun mesleki eğitim tamamlamaları ve her üye ülkenin konuyla ilgili birimi veya yetkili otoritesi tarafından verilen bir sertifika almaları gerekmektedir.

Sözkonusu hükümler, diğer taraftan asıl işverenin yükümlülükleri arasında yer aldığından uygulamaya yönelik altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi açısından gerekli girişim ve düzenlemelerin de bu çerçevede ele alınarak kısa zamanda sonuçlanması gerekmektedir.

Unutmayınız! Tehlikeli maddelerin taşınmasında, eğer tüm taraflar gerekli şartları yerine getirirse, o zaman tehlikeli bir taşıma olmayacaktır.

# Text boxes

## KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE

## TAŞIMACILIĞI (ADR)

UN 1992

UN 1992

BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK HATCHINGS  BLACK

* FOR DANGEROUS GOODS: you must specify: proper shipping name, hazard class, UN no., packing group (where assigned)

and any other element of information required under applicable national and international regulations

C

B

A

1 A 2 / Y 51 / S / D / 91 / 456 N ( katı maddeler için uygun bir varil)